## Slide 1
praktikum
sistem embedded
HIDAYAH AFITA SARI
40040324620015
PRAKTIKUM A
Komunikasi Serial UART

## Slide 2
Menggunakan dua jalur utama:
  TX (Transmit)
  RX (Receiver)
Digunakan untuk komunikasi antar perangkat seperti:
  mikrokontroler
  sensor
  modul komunikasi
  komputer
UART banyak digunakan karena implementasinya sederhana dan stabil.
Komunikasi asynchronous (tanpa clock bersama)
Komunikasi UART
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) merupakan metode komunikasi serial yang umum digunakan pada sistem embedded.
Karakteristik utama UART:

## Slide 3
Setiap data yang dikirim melalui UART memiliki struktur frame tertentu.
Urutan frame UART:
  Start Bit
Menandakan awal pengiriman data.
  Data Bits
Berisi data utama (biasanya 7–9 bit, paling umum 8 bit).
  Parity Bit (opsional)
Digunakan untuk pengecekan kesalahan data.
  Stop Bit
Menandakan akhir pengiriman satu frame data.
Struktur ini memastikan data dapat diterima dengan benar oleh perangkat tujuan.
Frame Data pada UART

## Slide 4
Konfigurasi Komunikasi UART
Salah satu konfigurasi UART yang paling umum adalah 8N1 dan baud rate
8N1:
BAUD RATE
8N1 berarti:
  8 : jumlah data bit
  N : no parity (tanpa parity)
  1 : satu stop bit
Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per second (bps).
Contoh baud rate umum:
  9600 bps
  115200 bps
  921600 bps
Baud rate pada pengirim dan penerima harus sama agar komunikasi berhasil.

## Slide 5
Dalam sistem embedded terdapat beberapa metode untuk membaca data UART.
Metode tersebut antara lain:
  Polling
  Interrupt
  DMA
Setiap metode memiliki karakteristik performa dan efisiensi yang berbeda tergantung kebutuhan sistem.
Metode Pembacaan Data UART

## Slide 6
Perbandingan Metode UART
Polling
  CPU terus mengecek apakah data sudah masuk.
  Implementasi sederhana.
  Kurang efisien karena CPU selalu aktif mengecek.
Interrupt
  CPU hanya bekerja ketika data datang.
  Lebih efisien dibanding polling.
  Cocok untuk sistem real-time sederhana.
DMA (Direct Memory Access)
  Data langsung dipindahkan ke memori tanpa campur tangan CPU.
  Sangat efisien untuk transfer data besar.
  Banyak digunakan pada sistem embedded yang membutuhkan performa tinggi.

## Slide 7
Implementasi UART pada ESP32
Hal ini membuat ESP32 sangat fleksibel dalam pengembangan sistem embedded.
ESP32 memiliki 3 UART controller, yaitu:
Karakteristik utama:
  UART0
  UART1
  UART2
  Pin UART dapat dipindahkan (remappable) melalui GPIO matrix.
  Fleksibel untuk berbagai kebutuhan desain hardware.
  Mendukung fitur:
  interrupt
  DMA
  buffer internal

## Slide 8
Implementasi UART pada STM32
Mikrokontroler STM32 biasanya memiliki beberapa modul USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter).
Contoh pada beberapa seri STM32:
Karakteristik utama:
  USART1
  USART2
  USART3
  Pin UART menggunakan fixed alternate function
  Tidak sebebas ESP32 dalam pemetaan pin
  Mendukung fitur:
  interrupt
  DMA
  hardware flow control

## Slide 9
Pengolahan Data pada Komunikasi UART
Transportasi listrik memberikan berbagai keuntungan, seperti:
Ring Buffer
CRC (Cyclic Redundancy Check)
Framing Data
Timeout Parsing
Digunakan untuk menyimpan data yang masuk secara terus menerus tanpa kehilangan data.
Digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada data.
Menentukan format paket data agar dapat diproses dengan benar.
Digunakan untuk menghindari sistem menunggu data terlalu lama jika terjadi gangguan komunikasi.

## Slide 10
Kesimpulan
Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded.
Perbandingan utama:
  ESP32 memiliki pin UART yang fleksibel karena dapat di-remap ke berbagai GPIO.
  STM32 menggunakan sistem alternate function yang lebih tetap namun stabil untuk aplikasi industri.
Kesulitan yang ditemukan:
  konfigurasi baud rate yang tidak sesuai
  kesalahan pengaturan frame UART
  parsing data yang tidak stabil
Solusi yang dilakukan:
  memastikan konfigurasi UART sama pada kedua perangkat
  menggunakan interrupt atau DMA untuk efisiensi
  menerapkan ring buffer dan framing data yang jelas.

## Slide 11
Terima
Kasih